## ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

## СЭТ АД-100С-Т400 в блок-модуле БКС-2С

Паспорт

Москва 2021

Содержание

- Основные сведения об изделии и технические данные	3

- Комплектность	6

- Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя	7

- Консервация	8

- Свидетельство об упаковывании	12

6. Свидетельство о приемке	16

7. Движение изделия в эксплуатации	18

8. Ремонт и учет работы	18

9.	Заметки по эксплуатации и хранению 	20

10. Сведения об утилизации	21

- Особые отметки	22

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Общие положения

1.1.1 Паспорт (далее ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики дизель-генераторной установки в контейнере СЭТ АД-100С-Т400 (в далее ДЭС).

1.1.2 ПС должен постоянно находиться с изделием.

1.1.3 В ПС, бумажной формы, не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.1.4 При заполнении бумажной формы ПС, неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. При заполнении ПС в электронной форме неправильная запись должна быть помечена, а вместо нее

выполнена новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

1.1.5 После личной подписи, пишется фамилия и инициалы ответственного лица (вместо личной подписи допускается ставить личный штамп исполнителя).

1.1.6 При передаче изделия на другое предприятие итоговые записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.1.7 Допускается применение комплектующих изделий других типов, не ухудшающих технических характеристик в целом.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию ДЭС, не ухудшающих её эксплуатационные характеристики.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие в целом.

ВНИМАНИЕ!

БЕЗ ПРОВЕРЕННЫХ И ИСПРАВНЫХ СРЕДСТВ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЭС ЗАПРЕЩЕНА!

1.2 Основные сведения об изделии

1.2.1 Дизельная электростанция СЭТ АД100C-Т400 предназначена

для основного или резервного электроснабжения потребителей трехфазным

переменным током, напряжением 400 В и частотой 50 Гц.

1.2.2 Исполнение ДЭС - УХЛ по ГОСТ 15150-69, категория размещения – 1.

1.2.3. Условия эксплуатации ДЭС:

- интервал температур ±50оС;

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- запыленность воздуха до 0,01 г/м3;

- наклон в горизонтальной плоскости до 10°.

1.2.4 Основные сведения об изделии представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование изделия | Дизельная электростанция, номинальной мощностью 100 кВт, стационарная, переменного трехфазного тока, напряжением 400В, 2-й степени автоматизации, контейнерного исполнения. |
| --- | --- |
| Тип, модель (условное обозначение) | СЭТ АД100C-Т400 |
| Месяц и год изготовления | Февраль 2021 |
| Изготовитель ДЭС (наименование и адрес) | ООО «СтройЭнергоТехника», 117556, г. Москва, ул. Фруктовая д.7, корп. 2, этаж 2, ком.19 |
| Заводской номер | ____________________________ |
| Документ в соответствии с которыми изготовлена продукция | ТУ 27.11.31–002–61741609–2018 |

1.3 Технические данные

1.3.1 Основные параметры и характеристики.

Основные технические параметры и характеристики ДЭС СЭТ АД100C-Т400

соответствуют величинам, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование параметров | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная мощность ДЭС | 100 кВт /125 кВА |
| 2 | Резервная мощность ДЭС | 110 / кВт 138 кВА |
| 3 | Напряжение | 400 В |
| 4 | Номинальный ток | 180 А |
| 5 | Номинальный коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| 6 | Частота тока | 50 Гц |
| 7 | Частота вращения коленчатого вала | 1500 об/мин |
| 8 | Количество цилиндров двигателя и их расположение | 6, рядное |
| 9 | Объём двигателя | 7,01 м3 |
| 10 | Расход топлива при 100% нагрузке | 21,8 л/ч |
| 11 | Расход топлива при 75% нагрузке | 16,4 л/ч |
| 12 | Удельный расход масла | 1,6 г/кВт.ч |
| 13 | Объём системы смазки | 22 л. |
| 14 | Объём системы охлаждения | 25 л. |
| 15 | Объём топливного бака | 500 л. |
| 16 | Качество электрической энергии: |
| 16.1 | Установившееся отклонение напряжения, %, не более: - при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности; - при неизменной симметричной нагрузке от 10 до 100% номинальной мощности. | ±2 ±1 |
| 16.2 | Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки: - 100% номинальной мощности, %, не более - время восстановления, с, не более - 50% номинальной мощности, %, не более - время восстановления, с, не более | ±20 2 ±10 1 |
| 16.3 | Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке от 10 до 100% номинальной мощности, %, не более | ±1 |
| 16.4 | Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симмет- ричной нагрузки 100% номинальной мощности, %, не более | ±8 |
| 16.5 | Время восстановления частоты, с, не более | 3 |
| 16.6 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более | 5 |
| 16.7 | Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока (при условии, что в одной из фаз ток не превышает номинального значения), %, не более | 10 |
| 17 | Габаритные размеры - длина - ширина - высота | 3500 мм 2300 мм 2470 мм |
| 18 | Полная масса, не более | 3800 кг |

2. Комплектность

2.1 Комплектность ДЭС приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование оборудования | Тип | Номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный электроагрегат | СЭТ АД-100С-Т400 |  | 1 |
| 1.1 | Первичный двигатель | RICARDO 6105AZLD | 20090839 | 1 |
| 1.2 | Генератор синхронный бесщёточный | UC274D | А20090309 | 1 |
| 1.3 | Панель управления электроагрегатом | Datakom D-500 |  | 1 |
| 1.4 | Зарядное устройство для АКБ | Datakom SMPS |  | 1 |
| 1.5 | Подогреватель охлаждающей жидкости | ПОЖ |  | 1 |
| 1.6 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-60 |  | 2 |
| 1.7 | Компенсатор теплового расширения и вибрации |  |  | 1 |
| 1.8 | Промышленный глушитель |  |  | 1 |
| 2 | Щит собственных нужд |  |  | 1 |
| 3 | Клапан приточно-вытяжной вентиляции | КВА2 |  | 2 |
| 3.1 | Привод клапана приточно-вытяжной вентиляции | LF 230 B |  | 2 |
| 4 | Автоматический ввод резерва* | АВР |  | 1 |
| 5 | Насос электрический для закачки топлива | АТ25493 |  | 1 |
| 6. | Охранно-пожарная сигнализация | ВЭРС-ПК2 |  | 1 |
| 7 | Модуль порошкового пожаротушения | Буран-2,5-2С |  | 1 |
| 8 | Огнетушитель | ОП-4 |  | 1 |
| 9 | Электрический конвектор | GL8227 |  | 1 |
| 10 | Заземлитель | ЭКО |  | 1 |
| 11 | Светильник основного освещения 220В |  |  | 2 |
| 12 | Светильник аварийного освещения 12В | ДПА 2105 |  | 1 |
| 13 | Контейнер 3500х2300х2470 мм | БКС-2С |  | 1 |
| 14 | Комплект эксплуатационных документов |  |  | 1 |

* АВР встроен в шкаф управления электростанции.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества электростанций

требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию при

использовании в качестве резервного источника 1 год или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше. В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт ДЭС или вышедшего из строя устройства.

3.3 Полный срок службы при использовании в качестве резервного источника, 10 лет.

3.4 Гарантия действует при условии выполнения Покупателем правил обслуживания ДЭС, в соответствии с технической документацией, инструкцией (руководством) по эксплуатации. В случае несоблюдения Покупателем требований, указанных в гарантийном талоне, инструкции (руководстве) по эксплуатации Оборудования, Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств.

3.5 При возникновении гарантийного случая потребитель обязан в десятидневный срок проинформировать о наступлении такового с предоставлением

информации о номере изделия (ДЭС), характере поломки, количестве

отработанных часов, а также других сведений, раскрывающих причину

поломки. При необходимости может быть осуществлен вызов представителя

производителя.

3.6 Основанием для ремонта изделия в гарантийный срок является

двухсторонний акт-рекламация, устанавливающий причину поломки (выхода

из строя), подписанный представителями потребителя и изготовителя или

решение технической экспертизы, назначенной обеими сторонами.

3.7 Рекламации отклоняются в случаях:

• отсутствия паспорта;

• снятия заводских пломб;

• несоблюдение правил эксплуатации и хранения ДЭС;

• применения не рекомендованных, не сертифицированных технических жидкостей и топлива;

• нарушения установленных сроков предъявления рекламации;

• несвоевременного проведения технического обслуживания.

Адрес для предъявления рекламаций:

117556, г. Москва, ул. Фруктовая д.7, корп. 2, этаж 2, ком.19.

4. Консервация

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

5. Свидетельство об упаковывании

Дизельная электростанция СЭТ АД-100-Т400, упакована на производстве ООО «СпецЭнергоТехника».

Дата упаковывания __________________________

Упаковывание производил _____________________________

(подпись)

Изделие после упаковывания принял _____________________

(подпись)

М.П.

6. Свидетельство о приемке

Дизельная электростанция СЭТ АД-100С-Т400, серийный номер	                   ___________________, изготовлена в соответствии с требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией изготовителя.

Изделие прошло выходной контроль 04 марта 2021 года и признано годной к эксплуатации

Начальник ОТК                      _____________________________

(подпись)

(штамп ОТК)

7. Движение изделия в эксплуатации

7.1 Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |

7.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |

7.3 Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

8. Ремонт и учет работы

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

9. Заметки по эксплуатации и хранению

9.1 Сведения о взаимозаменяемости с ранее выпущенными модификациями изделия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2 Предупреждение о необходимости сохранения пломб изготовителя

изделия.

9.2.1 Пломбы на оборудовании ДЭС могут быть сняты и установлены только

специально уполномоченными представителями предприятия-изготовителя

(поставщика)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.3 Перечень особых мер безопасности при работе.

9.3.1 В процессе подготовки ДЭС к использованию, при эксплуатации и

обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, установленные в

соответствующих разделах Руководства по эксплуатации.

10. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить по ГОСТ Р 53692-2009, ГОСТ 16482-70, ГОСТ 18978-73.

Изделие содержит в своём составе кислотные аккумуляторные батареи, их утилизацию проводить по ГОСТ Р 55828-2013.

11. Особые отметки